## Slide 1: 시스템 프로그래밍 실습 10주차 디바이스 드라이버 <OLED, TLCD>
TA:
박지웅 (jiwoong@uns.ajou.ac.kr)
이응규 (eungkyu@uns.ajou.ac.kr)
Notes: 실습 진행 계획 설명
실습 전반적인 목적과 내용 설명
시스템을 효율적으로 운영해 주며, 사용자가 이용하기 쉽게끔 만들어 주는 프로그램 = 시스템 소프트웨어
OS, 컴파일러, 어셈블러 등이 시스템 소프트웨어의 예제

## Slide 2: 이번 주 실습 목표
실습 목표
  각 디바이스 종류별 사용목적 및 사용법에 대한 이해
  OLED, Text LCD에 동작방법과 사용법을 숙지
실습 내용
  각 디바이스 드라이버 설치 및 등록
  OLED 출력과 TLCD 출력

## Slide 3: OLED

## Slide 4: OLED device driver
OLED(Organic Light Emitting Diode)
  Resolution : 128 * 128
  Each pixel represents 262K colors from pixel per 18bits.
FPGA OLED Mapping
OLED device driver program architecture
  oled_init(), oled_exit()
    init_module(), exit_module()
  oled_open(), oled_release()
    open(), release()
  oled_write()
    Includes copy_from_user()
  oled_read()
    Includes copy_to_user()
OLED
FPGA bus LED Register Address | 0x06000000(base address) + 0xA000 |  |  |  |  |  |  |  | 0x06000000(base address) + 0xA001 |  |  |  |  |  |  | 
bit number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
pin | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | Read | Write | D/C | CS | Reset | X | X | X
Chip select pin
Data / Command
Data bus line

## Slide 5: OLED test
Device driver building
$ vim Makefile
(KDIR=/root/kernel)
$ make
$ arm-none-linux-gnueabi-gcc –o oledtest oledtest.c
Compiling device test program
Insertion device driver module and executes test program
root@ecube:~# ./oledtest i
root@ecube:~# ./oledtest d imagefile.img

## Slide 6: Create .img file
제공된 mkImgForOled.exe 파일
  윈도우에서만 이용 가능
  사진을 집어넣으면 OLED에서 출력 가능한 파일로 변환

## Slide 7: TLCD

## Slide 8: Text LCD Device Driver
16 * 2 Character LCD
  Integrates its own fonts
  Present a character using one byte
  Many functions are similar to controlling a cursor
FPGA Text LCD mapping
Text LCD device driver architecture
  tcld_init(), tlcd_exit()
    init_module(), exit_module()
  tlcd_open(), tlcd_release()
    open(), release()
  tcld_write()
    copy_from_user()
  tlcd_read()
    copy_to_user()
페리보드 Text LCD
FPGA TextLCD Register Address | 0x06000000(base address) + 0x7000 |  |  |  |  |  |  |  | 0x06000000(base address) + 0x7001 |  |  |  |  |  |  | 
bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
pin | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | RS | RW | E | x | x | x | x | x
Read/Write
Register select signal

## Slide 9: Text LCD functions
Operation
processing
Data
processing

## Slide 10: Text LCD test
Device driver building
$ vim Makefile
(KDIR=/root/kernel)
$ make
$ arm-none-linux-gnueabi-gcc –o tlcdtest tlcdtest.c
Compiling device test program
Insert device driver module and execute test program
root@ecube:~# ./tlcdtest c 1 1 2 12
root@ecube:~# ./tlcdtest w 1 cndi_text_test
result

## Slide 11: 실습

## Slide 12: 실습 내용
원하는 사진 OLED에 출력
원하는 텍스트 TLCD에 출력
팀프로젝트 회의~~